D2C

Drone Didactique Contrôlé

Plan du document :

1- Réaliser un pilotage de la position de tangage, avec le pupitre              p4

1-1 liste des contrôles à réaliser avant démarrage

1-2 pilotage de la position de tangage

1-3 Acquisitions pendant le pilotage manuel :

1-4 Pilotage manuel en « boucle ouverte » :

2- Réaliser un pilotage avec le PC                                                                  p6

2-1 liste des contrôles à réaliser avant démarrage

2-2 pilotage de la position de tangage

3- Effectuer des acquisitions et les analyser                                                  p7

3-1 grandeurs à monitorer

3-2 enregistrement à la volée

3-3 enregistrement avec des consignes calibrées

3-4 post-traitement des acquisitions enregistrées

1- Réaliser un pilotage de la position de tangage, avec le pupitre

1-1 Liste des contrôles à réaliser avant démarrage :

- si le système était  en fonctionnement , l’éteindre pour retrouver les réglages par défaut.

- tige de mesure d’effort (sous le moteur droit) enlevée ;

- tige élastique de blocage (au centre) placée en position tirée (et bloquée dans cette position) ;

- porte d’accès aux moteurs fermée (coté droit du châssis) ;

- système branché ; « Arrêt Général » déverrouillé ; interrupteur « 0/1» sur 1.

Si les points suivants sont déjà en place, le système s’initialise de la façon suivante :

Bips des moteurs : mélodie, puis 3 bips courts, puis un bip long ;

Clignotement de la diode « programme prêt » ;

Système bloqueur en déplacement rapide vers le blocage, puis finalisation du blocage en déplacement lent ;

Extinction successive de trois diodes sur la carte électronique près du micro-contrôleur ;

Retour du bloqueur dans la position désignée par le bouton « commande bloqueur » ;

- connexion USB avec le PC : pas nécessaire ;

- 3 cavaliers noirs commande moteurs et bloqueur en place.

- 2 cavaliers rouges alimentation moteurs en place.

- bouton « commande bloqueur » sur « tangage libre » ;

- bouton BO/BF sur « Boucle fermée » ;

- bouton « PC/MANU » sur MANU

- potentio « COMMANDE MOTEURS » en position gauche (0) ;

- potentio. « COMMANDE TANGAGE » en position centrale  ;

Nota : par sécurité, la « commande tangage » n’est active que si

la « commande moteur » a été une fois préalablement placée à 0.

1-2 Pilotage de la position de tangage :

- Agir progressivement sur le potentiomètre  « COMMANDE MOTEURS » pour le placer à une position d’environ 25 % ;

(le démarrage s’effectue à 18%)
Il s’agira de choisir une vitesse suffisamment faible pour limiter les nuisances acoustiques, ainsi que les vibrations dues à la motorisation.

- Agir ensuite sur le potentiomètre  « COMMANDE TANGAGE », pour positionner le balancier du drone didactique à l’inclinaison voulue.

1-3 Acquisitions pendant le pilotage manuel :

Pendant le pilotage manuel,  toutes les grandeurs mesurables peuvent être monitorées et enregistrées : voir le paragraphe 3 (utilisation du drone didactique à l’aide de l’ordinateur et la connexion USB).

1-4 Pilotage manuel en « boucle ouverte » :

Le pilotage manuel en « boucle ouverte » est un pilotage qui est réalisé sans l’assistance du calculateur de bord (micro-contrôleur) ; il s’agit donc d’ajuster manuellement la position des potentiomètres « moteur gauche » et « moteur droit » pour obtenir le mouvement souhaité du balancier du drone didactique.

effectuer les mêmes contrôles qu’au paragraphe 1-1 sauf :

- bouton BO/BF sur « Boucle Ouverte » ;

- moteur droit en position initiale gauche 0%

(Nota : par sécurité, le passage de la commande « Boucle fermée » à la commande « Boucle ouverte » n’est effectif qu’après que le potentiomètre « Moteur droit «  ait été placé en position gauche 0%).

- Agir progressivement et simultanément sur les potentiomètres  « MOTEUR GAUCHE » et « MOTEUR DROIT » pour obtenir le mouvement souhaité du balancier ; (le démarrage s’effectue à 18%)
Il s’agira de choisir des vitesses suffisamment faibles pour limiter les nuisances acoustiques, ainsi que les vibrations dues à la motorisation. 
A noter : dans ce mode « boucle ouverte », les mouvements du balancier peuvent être assez violents ; il s’agira de procéder avec précautions.

2- Réaliser un pilotage avec le PC

2-1 Liste des contrôles à réaliser avant démarrage :

effectuer les mêmes contrôles qu’au paragraphe 1-1

sauf : connexion USB branchée avec le PC ;

et sauf :  bouton « PC/MANU » sur PC

2-2 Pilotage de la position de tangage par le PC :

- lancer le logiciel D2C_IHM,

soit par un double-clic sur son icône  du bureau de windows ;

soit par le menu windows « démarrer – programmes – D2C_IHM – D2C ».

Nota : s’il s’agit de la première utilisation, il est possible qu’un message indique que le temps de latence du port USB n’a pas été réglé à 1 milliseconde ; il faut dans ce cas lancer préalablement l’exécutable suivant par le menu de windows :  « démarrer – programmes – D2C_IHM – Change Latency » en mode administrateur (clic droit puis « executer en tant qu’administrateur »).

Le port de communication USB est détecté automatiquement ;

Cliquer sur le bouton « connexion ».

Nota : en cas de besoin, on peut retrouver le

numéro du port dans le Gestionnaire de périphériques

de Windows.

Les onglets de commande et de monitoring deviennent actifs :

- Agir progressivement sur le curseur « Gas » ou modifier la valeur 
pour démarrer les moteurs ;
le placer à environ 25 % ;

(le démarrage s’effectue à 18%)
Il s’agira de choisir une vitesse suffisamment faible pour limiter les nuisances acoustiques, ainsi que les vibrations dues à la motorisation.

- Agir ensuite sur le bouton  « Commande Tangage », ou modifier la valeur, pour positionner le balancier du drone didactique à l’inclinaison voulue.

3- Effectuer des acquisitions et les analyser

3-1 grandeurs à monitorer :

|  | 1 : la consigne des « Gas » ou « commande Moteurs » 2 : la consigne de tangage lorsqu’elle est envoyée par le PC 3 : la consigne de tangage lorsqu’elle est envoyée du pupitre |
| --- | --- |
|  | Les grandeurs issues du capteur « gyromètre », données sur l’échelle + ou – 32768 (15 bits signés) : |
|  | Les grandeurs issues du capteur « accéléromètre », données sur l’échelle + ou – 32768 (15 bits signés) : |
|  | Les grandeurs d’angle de tangage issues des filtres numériques utilisés (à la demande) dans la boucle de retour de l’asservissement de tangage du drone D2C : 1 : l’angle résultant de la mesure du gyromètre recalée régulièrement par la mesure de l’accéléromètre ; 2 : l’angle donné par l’accéléromètre filtré en passe-bas par un premier ordre, à la fréquence de cassure « AccPB Frequ » (Hz). 3, 4 ,5 : filtre complémentaire = adition entre mesures d’accéléromètre filtré passe-bas et gyromètre intégré filtré passe haut ; les deux filtres à la fréquence de cassure « Filtre Comp » (Hz). 6 : l’angle donné par le gyromètre filtré en passe-haut à la fréquence de cassure « Gyro PH Frequ » (Hz). |
|  | Les grandeurs autour du soustracteur de la boucle d’asservissement : la mesure « PID résultat » est récupérée en sortie du PID2. |
|  | Les grandeurs issues du capteur « pivot », données sur l’échelle + ou – 32768 (15 bits signés) : |
|  | Les grandeurs issues du capteur d’effort placé à la verticale du moteur droit (la « tige de mesure d’effort » doit être en place sous le moteur droit pour réaliser les mesures) |
|  | 1 : Les grandeurs de commande des moteurs droit et gauche : 2 : Les mesures de vitesse de rotation des moteurs droits et gauche, calculées à partir des impulsions émises par les capteurs à réflexion situés sous les hélices. |
|  | Cette grandeur est une commande de la position du servo-bloqueur ; elle n’est pas accessible pour le monitoring. |

3-2 enregistrement « à la volée » :

Il est possible de mémoriser dans un fichier, les courbes des grandeurs monitorées qui défilent à l’écran

(un nom de fichier est demandé lors de l’enregistrement ) :

mémoriser la fenêtre seule    ou       mémoriser la fenêtre et les défilements ultérieurs :

« Sauve fenêtre »                               « sauve défilement »

3-3 enregistrement avec des consignes calibrées :

Les icones « consignes imposées » permettent de piloter automatiquement le drone et d’enregistrer les paramètres (grandeurs) ; Il faut monitorer ( § 3-1 ) les grandeurs à enregistrer, avant de lancer la consigne imposée !

par exemple « pulse » :                                      le mode de pilotage préalablement choisi dans « choix boucle » est utilisé

La valeur du régime des moteurs « Gas » doit être sélectionnée avec attention ;

Il s’agit de choisir une valeur adaptée à l’expérimentation à réaliser ; les moteurs démarrent à partir de 18 % ;

dans le cas où ce choix n’a pas d’importance, utiliser une valeur comprise entre 20 et 25 % pour limiter les nuisances sonores.

Le clic sur « mesures » ouvre la fenêtre de sélection du nom de fichier puis déclenche la commande et la mesure.

En principe la motorisation s’arrête à la fin du temps choisi, et la fenêtre de post-traitement apparaît.

Si la motorisation ne s’arrête pas, mettre les gas à zéro avec le curseur « commande »

Il faut noter qu’un temps de stabilisation de l’état du système a été prévu avant que la consigne ne soit réalisée ;

néanmoins, l’utilisateur prendra soin de positionner préalablement le système de manière à ce qu’il soit le plus près possible de la position de départ prévue pour l’essai.

3-4 post-traitement des acquisitions enregistrées :

un clic sur l’icône « affichage mesures » fait apparaître le dossier dans lequel les enregistrements ont été stockés ;

par défaut il s’agit du dossier C:\Documents and settings \Propriétaire \ Mes documents \ log ;

mais celui-ci peut être modifié lors de l’enregistrement des mesures.

Nota : ces fichiers de mesures sont des fichiers au format « .CSV » qui peuvent aussi par ailleurs être traités avec un tableur.

L’ouverture d’un fichier fait apparaître la fenêtre de post-traitement :

options

d’affichage :

Curseurs :

Deux curseurs sont disponibles pour l’analyse précise des courbes affichées ;

S’ils ne sont pas visibles, faire un clic sur une courbe,

d’une part sur la partie droite de l’affichage,

d’autre part sur la partie gauche de l’affichage.

x est l’abscisse (temps) ;

y est l’ordonnée : grandeur affichée

Ces curseurs peuvent être « glissés » à la souris et se positionnent sur le point de courbe le plus proche de l’endroit où ils sont « déposés ».

Pour plus de précision, les flèches « gauche » et « droit » du clavier permettent de passer d’un point de courbe à un point suivant ou précédent.

Dans le cas où l’unité d’une courbe a été modifiée (affichage de l’échelle de droite), ils affichent la valeur d’ordonnée (y) dans l’échelle modifiée.

# Text boxes

### Guide de prise en main rapide

Important : pour obtenir « Angle gyromètre », le bouton « Moteur gauche » (ou « commande moteur ») du pupitre doit être tourné de plus de 18% ; en effet dans le cas contraire, le programmeur a choisi d’utiliser et d’afficher « Angle ACCX » à la place « d’Angle Gyromètre » (ceci pour que le phénomène de « dérive » de l’intégration du signal gyromètre ne vienne pas perturber les premières valeurs traitées lors d’un démarrage).

« Pas de Zoom » = retourne à l’affichage par défaut

(éventuellement après  un deuxième clic sur « zoom rect. »

« Zoom rectangle » : La touche « ctrl » du clavier utilisée en association avec le bouton gauche de la souris permet de sélectionner un rectangle dans la fenêtre.

« Point Zoom » : La touche « ctrl » du clavier utilisée en association avec le bouton gauche (ou le bouton droit) de la souris permet de zoomer (ou dézoomer) sur un point de l’affichage.

«  Unzoom » permet de revenir au zoom précédent.

« Ctrl + Maj + clic » permet de déplacer le graphe.

« Unité » = Choix de l’unité pour une courbe ;

Cette unité est alors proposée dans l’échelle de droite ;

Il est conseillé de ne modifier l’unité uniquement pour les courbes de même nature ; sinon revenir à l’affichage par défaut (« ent » = échelle entière du processeur)

Nota : le signe « - »  de l’échelle de droite est en fait la graduation.

« Actif » = Choix des courbes à visualiser ; l’échelle d’affichage par défaut est l’échelle de gauche fournie sur la gamme de + ou – 32767 (+ ou - 15 bits du processeur) mais ajustées aux valeurs mini et maxi des courbes affichées.

Le fichier généré est :

- accessible pour des manipulations avec le gestionnaire de fichiers de windows : « Fichiers Mesures »

- accessible pour le post-traitement : « affichage mesures »